## Slide 1
深度学习算子转 HLS Agent
面向 FPGA HLS 工作流的 Tool-using Agent 原型
用 MNIST 真实识别 Demo 证明：模型 → HLS → Vivado csim/csynth → 识别验证，已经形成可追踪闭环。
真实结果
HLS csim accuracy 95% argmax match 100% timing met
工程框架
Todo + Specialist ToolRegistry + Trace Memory/RAG
下一阶段
CNN adapter precision advisor 上板前 IP 化
汇报目标：争取导师支持继续推进“模型到 HLS”的工程化 Agent 方向

## Slide 2
为什么这个项目值得做
痛点：深度学习模型到 FPGA HLS 的链路长、工具碎、失败难定位
工具链门槛高
hls4ml / ONNX / Vivado HLS / report parser 分散，学生很难一次跑通。
失败路径复杂
算子不支持、版本兼容、csim 数值误差、timing 失败都需要结构化处理。
经验难复用
precision、reuse_factor、clock、错误修复经验往往散落在日志里。
项目目标：把“模型到 HLS”的流程变成一个可追踪、可验证、可记忆、可扩展的 Agent 系统。
用户任务
Agent 编排
EDA 工具链
报告解析
经验沉淀
价值：既服务 FPGA/HLS 研究，也能体现现代 Agent 工程能力。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
2

## Slide 3
项目基本原理
Main Agent 负责编排，Specialist 处理局部领域任务，工具负责事实
Main Agent
任务理解 路径选择 状态合并 最终报告
Todo Runtime
Plan → Todo Execute → Reflect Finalize
Specialists
HLS4ML Vivado Verification Optimization Memory
Tools
hls4ml Vivado HLS Report parser DB/RAG
Artifacts/Memory
HLS 工程 logs/reports SQLite RAG chunks
核心思想：LLM handles ambiguity，Tools handle facts，Workflow handles guarantees，Verification decides trust。
层次 | 负责什么 | 为什么这样设计
确定性 Workflow | HLS 必经阶段 | 保证可复现
Agent 决策点 | 路径选择/失败恢复/经验复用 | 根据 observation 更新状态
LLM 能力 | 候选代码/repair/解释优化 | 只在开放问题启用
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
3

## Slide 4
当前工作流
以 MNIST 真实识别 Demo 为例
训练 MLP PyTorch 91.76% eval
导出 ONNX Gemm + Relu 静态 shape
hls4ml adapter Gemm → Dense Relu → Activation
生成 HLS 工程 hls4ml Vivado backend
Vivado HLS csim + csynth 2018.3
验证/报告 accuracy latency/resource
Memory verified impl parameter exp
阶段 | 输入 | 输出 | 证据文件
模型阶段 | MNIST 数据集 | ONNX + reference | models/mnist_recognition/*
HLS 阶段 | ONNX / task JSON | HLS project | runs/.../hls_project
验证阶段 | csim/csynth | accuracy + report | summary.md / report.json
本次不是 mock：hls4ml 与 Vivado HLS 2018.3 均走真实工具链。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
4

## Slide 5
MNIST Demo：模型与验证集
从随机结构 demo 升级为真实识别任务
项目 | 结果
模型结构 | MLP(784,64,32,10)
训练 epoch | 2
5000 样本评估准确率 | 91.76%
HLS reference 样本数 | 20
文件 | 作用
mnist_mlp_trained.onnx | HLS 转换输入
mnist_test_inputs_20.dat | csim 输入
mnist_test_labels_20.json | 分类 label
training_metrics.json | 训练证据
为什么不直接用网上预训练 CNN
外部 mnist-8.onnx 已下载，但包含 Conv/MaxPool/Reshape 等更多前端兼容风险；第一版主 demo 选择 HLS-friendly MLP，保证真实识别闭环稳定。
为什么仍然真实
权重来自 MNIST 训练，不是随机初始化；输入来自真实 MNIST 测试集；HLS 输出与 ONNX reference 和 label 对比。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
5

## Slide 6
MNIST Demo：真实验证结果
HLS 代码确实完成了数字识别
识别指标 | 结果
样本数 | 20
ONNX reference accuracy | 95%
HLS csim accuracy | 95%
Argmax match rate | 100%
HLS correct | 19 / 20
数值指标 | 结果
max abs error | 8.173832
numeric tolerance | 0.25
numeric_passed | False
recognition_passed | True
verification status | csim_passed
关键解释
fixed-point HLS logits 与 float ONNX logits 数值漂移较大，但 10 类最大值位置保持一致，因此分类语义通过。报告同时保留 numeric drift 和 recognition pass，不掩盖误差。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
6

## Slide 7
MNIST Demo：Vivado HLS 综合结果
功能通过之外，也拿到了可解析的 HLS report
类别 | 指标 | 结果 | 说明
Latency | min / max | 1234 / 1237 | cycles
Interval | min / max | 1234 / 1237 | 当前 Resource 策略
Resources | DSP / BRAM | 133 / 48 | 乘法器/存储
Resources | LUT / FF | 31792 / 21275 | 逻辑资源
Timing | target / estimated | 10.0ns / 8.237ns | 满足约束
Status | timing met | True | 可作为 HLS candidate
结论 1
真实 Vivado HLS 2018.3 完成 csim/csynth。
结论 2
report parser 成功提取 latency/resource/timing。
结论 3
当前达到 deployment_ready_candidate。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
7

## Slide 8
已完成能力矩阵
从 Demo 到 Agent 工程能力的映射
能力 | 状态 | 证据 | 价值
真实 hls4ml path | 已跑通 | MNIST MLP | 模型到 HLS
Vivado HLS 2018.3 | 已跑通 | csim/csynth | 真实 EDA toolchain
Functional verification | 已跑通 | accuracy/argmax | 证明功能正确
Report parser | 已跑通 | latency/resource/timing | 可量化优化
Specialist isolation | 已接入 | HLS4ML/Vivado/Memory | 上下文隔离
Memory/RAG | 已接入 | verified memory | 参数经验复用
LLM candidate | 已验证 | Dense/MatMul/ReLU/Add | 开放算子生成
Boundary unsupported | 已支持 | ResNet boundary | 不盲目承诺
当前已经不是概念阶段：有真实模型、真实工具链、真实 report、真实 verification。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
8

## Slide 9
LLM Candidate 路径验证
LLM 不是主路径必需品，而是 unsupported/candidate/repair 的增强能力
Demo | Path | Verification | Latency | DSP | FF | LUT
Dense LLM | llm_candidate | golden csim passed | 37 | 16 | 1171 | 2873
MatMul LLM | llm_candidate | golden csim passed | 3073 | 8 | 213 | 520
ReLU LLM | llm_candidate | golden csim passed | 10 | 0 | 74 | 300
Add LLM | llm_candidate | golden csim passed | 20 | 0 | 230 | 205
ScaleShift LLM | llm_candidate | golden csim passed | 19 | 0 | 38 | 111
设计原则
确定性路径不强依赖 LLM；LLM 用于不确定路径、候选 HLS 生成、repair 和优化解释。
验证原则
LLM 生成代码不能直接信任，必须通过 sandbox、testbench、csim、csynth、report parser。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
9

## Slide 10
哪些是写死 workflow，哪些体现 Agent 决策
导师常问：这是不是普通 if-else 脚本？
写死的工程骨架 | 为什么固定
validate task | 输入安全
inspect/check support | HLS 必经阶段
convert/synth/parse | EDA 流程确定
summary/memory | 可追踪沉淀
tool permission | 安全边界
Agent 决策点 | 依据
选择 hls4ml/fallback/LLM | support result
Gemm unsupported 后启用 adapter | ONNX graph
numeric fail 但 recognition pass | verification metrics
参数推荐 | verified memory
memory promotion | csim/csynth/timing
推荐表述
写死的是安全边界和工程流程；Agent 化的是状态驱动的路径选择、工具编排、失败恢复、经验复用和验证闭环。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
10

## Slide 11
项目当前进度
有数据支撑的阶段性成果
方向 | 当前状态 | 代表 Demo | 关键数据 | 成熟度
Operator fallback | 已跑通 | Dense/MatMul | 真实 Vivado report | 稳定
LLM candidate | 已跑通 | 5 个算子 | 均 golden csim passed | 可展示
Model hls4ml | 已跑通 | MNIST MLP | HLS acc 95% | 核心亮点
Functional verification | 已增强 | classification-aware | argmax 100% | 可复用
Memory/RAG | 已接入 | ParameterAdvisor | verified_history | 可扩展
CNN/QONNX | 部分可用 | Tiny/QONNX | 前端仍需增强 | 下一阶段
Board deployment | 未开始 | 待定板卡 | 不生成 bitstream | 研究后续
结论：当前已经完成“工程原型 + 真实 HLS 验证”的 MVP，下一阶段适合在导师支持下走向 CNN/上板前准备。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
11

## Slide 12
主要技术风险与应对
不是回避问题，而是把风险工程化管理
风险 | 当前现象 | 影响 | 应对策略
工具链版本 | Vivado 2018.3 更稳，Vitis 新版不一定更好 | 结果不可比 | 固定基线，做隔离实验
ONNX 前端边界 | CNN/Shape/Reshape 更复杂 | 模型支持受限 | 逐步扩展 adapter
数值漂移 | fixed-point logits drift | 影响可信度 | 区分 numeric / recognition
资源压力 | MNIST MLP LUT/BRAM 不低 | 板卡选择受限 | precision/reuse advisor
上板未完成 | 当前不生成 bitstream | 离部署有距离 | 下一阶段 IP/AXI/board flow
策略：先把模型到 HLS 的验证链路做扎实，再逐步进入 CNN、接口综合、IP packaging 和上板。
orange
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
12

## Slide 13
希望导师支持的方向
需要资源与方向指导，而不是只要时间
研究方向确认
是否聚焦“模型到 HLS Agent”作为主线；是否以 MNIST/CNN/算子库作为阶段目标。
板卡与工具链
确定目标 FPGA 板卡；确认 Vivado/Vitis 稳定版本；建立共享验证环境。
评价标准
定义 accuracy、latency、resource、timing、workflow success rate 等指标。
模型范围
从 MLP -> Tiny CNN -> QONNX -> 小型残差模块逐步推进。
论文/项目包装
是否以 Agent 工程、EDA tool-use、HLS verification memory 作为创新点。
阶段验收
每阶段保留真实 run、summary、trace、report、demo 视频。
我希望导师支持：确定板卡/工具链方向，并认可先做“可验证模型到 HLS Agent”的工程主线。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
13

## Slide 14
下一步计划
从可演示 MVP 走向更强研究成果
阶段 | 目标 | 可交付物 | 验收指标
1. 稳定 MNIST demo | 扩大验证样本 | 100/1000 sample report | accuracy/argmax/timing
2. Precision Advisor | 降低 drift/resource | per-layer precision 建议 | 资源下降或误差下降
3. CNN adapter | 接入 mnist-8/tiny CNN | Conv/Pool/layout 支持 | 真实 csim/csynth
4. Benchmark | Agent 能力量化 | workflow/RAG/repair 指标 | 成功率和耗时
5. 上板前准备 | AXI/IP packaging | HLS IP + driver plan | 待板卡确认
短期目标：把 MNIST 识别 demo 从 20-sample csim 扩展成完整 benchmark；中期目标：Tiny CNN 真实跑通；长期目标：上板验证。
green
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
14

## Slide 15
结论：为什么现在值得继续投入
已有真实结果，问题边界清楚，下一步有明确增量
已经证明可行
真实 MNIST MLP 完成 hls4ml + Vivado HLS + recognition verification。
具备 Agent 特色
Todo/Specialist/ToolRegistry/Trace/Memory/RAG，不是单脚本。
有研究延展性
CNN frontend、precision advisor、workflow benchmark、上板前 IP 化。
证明点 | 当前证据 | 下一步价值
功能正确 | HLS acc 95%, argmax 100% | 扩大验证集
综合可行 | timing met, report parsed | 资源优化
Agent 工程 | trace/state/memory/specialists | 论文/实习项目亮点
请求：希望导师支持我继续沿“模型到 HLS 的可验证 Agent”方向推进，并指导板卡/工具链/评价指标选择。
DL-Operator-to-HLS Agent · MNIST 真实识别 Demo · 2026-06-17
15